## Slide 1
S1 : ROM Enable 스위치
J7 : JTAGs
J6 : UART / D5,D6 : UART 보호다이오드
TH7 : D3V3P, 전원 측정 홀
TH6 : GND, 그라운드 홀
TH5 : D4V2P, 전원 측정 홀
D9 : 배터리 & 솔라 LED, 동작 전원
SW1(TP1, TP2) : CC2630 Reset 스위치
J9 : SmartRF06 evkit Debugging 핀
J8 : Reserved Pin
J2-J5: MCU Debugging LED 홀
J11(TH9, TH10) : 솔라 전원
J12(TH11, TH12) : Battery 전원
J10(TH3, TH4) : 초음파 센서 연결
U6 : D3V3P 출력 Regulator
U7 : PCM 배터리 보호칩
U3 : SPDT 초음파 Tx/Rx 선택 스위치
U4 : Op Amp 초음파 Rx 증폭
U5 : EEPROM
U2 : Magnetic Sensor
U1 : CC2630 7x7 MCU
J1 : SMA Right Angle Con, 안테나
WSM P1 배치도
J1
U1
J6
J7
D5
D6
PCB
Ant.
S1
J9
U4
U3
J10
SW1
U2
U5
U7
J12
J11
U6
J2
TH5
TH7
TH6
J8
TP1
TP2
D9
TH10
TH11
TH12
TH9
TH3
TH4
J3
J4
J5
1.4cm
1.2cm
1cm
55cm
65cm
WSM P1 배치도
전체 부품은 TOP 배치
MCU 파트
1. U1, CC2630 Package 5x5  7x7 변경
2. S1, 스위치 KSD-02H  KHS22 변경
3. J7, JTAG Header 핀 수 변경
J8, Reserved 핀 수 변경
J9, SmartRF06 Evkit Debugging Header 추가
Magnetic Sensor 파트
1. TP추가
Ultra Sound Sensor 파트
1. 전원 공급 기존 D3V3P 공급  D3V3P_US, Regulator 출력 전압
D4V2P_US, 배터리 or 솔라 출력 전압 선택 공급 가능
2. OP Amp TI社 TL072ID  TLV342IDR 변경
3. Detection Circuit IN4148W  BAT54 Shottky Diode 변경
4. TP추가
Power 파트
1. PCM 칩 S-8200A  S-8240A 로 변경
2. 솔라 입력 전원 5V 4.5V 변경
3. 4.2V 출력 Regulator 삭제
4. 전원 입력 LED 삽입
77cm
65cm